Україна

Київська область

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО БАРИШІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

«ГОСПОДАР»

07501, Київська область, с.м.т. Баришівка,  пров. Банний, 3-б,

розрахунковий рахунок № UA 603052990000026009040115205 в

АТ КБ "ПриватБанк”, МФО 321842,

код ЄДРПОУ  43664194, тел.: (04576)4-12-11 ел .адреса: gospodar3b@gmail.com

№  360        від   24 грудня 2021 року

Інформація

про якість питної води та стан водопровідних мереж

На виконання листа Департаменту житлово – комунального господарства та енергоефективності Київської обласної державної адміністрації від 03.12.2021 №01-10/1783 та на виконання протоколу наради Ради національної безпеки і оборони України від 26.11.2021 з питання про стан виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України від 30.07.2021 «Про стан водних ресурсів України», уведеного в дію Указом Президента України від 13.08.2021 №357, в частині забезпечення населення якісною питною водою  повідомляємо:

КП БСР «Господар» здійснює свою господарську діяльність  та  надає якісні, цілодобові, своєчасні, життєво важливі комунальні послуги  з централізованого  водопостачання       жителям  с м т Баришівки, сіл:   Садове,  Недра,  Ярешки, Борщів,  Сезенків, Лук ‘янівка,  Рудницьке,  Лукаші – 1,  Лукаші – 2, Бзів, Пасічна, Селище, Волошинівка, Корніївка,  Семенівка, бюджетним установам/ організаціям, споживачам інших форм власності.

Водопостачання здійснюється з підземних джерел.  До складу підземного водозабору входить 29 артезіанських свердловин із середнім дебітом свердловини 20 куб. м/год.,  25  башт «Рожновського».

Загальна протяжність водопровідних мереж становить – 158,146 км. На водопровідній мережі встановлено 194 пожежних гідрантів, 12 водорозбірних колонок. Інженерні мережі централізованого водопостачання зношені на 46,5%.

Підземна вода проходить повний технологічні цикл очистки  на станції знезалізнення води 2- го підйому в     с м т Баришівка. Весь обсяг води після  очищення та  знезараження подається  у централізовані системи водопостачання.

Контроль за якістю питної води здійснюється  Баришівським  міжрайонним відділом лабораторних досліджень «ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ «КИЇВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЛАБОРАТОРНИЙ ЦЕНТР ДЕРЖСАНЕПІДСЛУЖБИ УКРАЇНИ» відповідно до вимог ДержСанПіН 2.2.4 – 171 – 10 «Гігієнічні  вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» від 16.07.2010 року.

Подана в централізовані мережі вода  по санітарно-мікробіологічним показникам відповідає стандартам,  фізико-хімічні показники також в нормі за виключенням  не значного перевищення вмісту фторидів.

Директор КП БСР «Господар»          (підпис)                          Юрій ШУЛЯК