Додаток

до рішення селищної ради

від__ квітня 2019 р №________

ПОТОЧНІ ІНДИВІДУАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЧНІ

НОРМАТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ПИТНОЇ ВОДИ

Комунальне підприємство «Коржівське»

| №з/п | Складові Поточного індивідуального технологічного нормативу використання питної води на підприємстві водопровідно – каналізаційного господарства | Фактичні дані згідно поточного ІТНВПВ |
| --- | --- | --- |
|  |  | тис.м3/рік | м3/1000 м3 піднятої води |
| 1. | 2 | 3 | 4 |
| І. ІТНВПВ у водопровідному господарстві, м3/1000м3 піднятої води |
| 1. | Втрати води підприємства | 8,7462 | 275,03892 |
| 1.1 | Витоки питної води | 6,1393 | 193,05943 |
| 1.1.1 | Витоки при підйомі та очищенні | 0,0000 | 0,00000 |
| 1.1.2 | Витоки води з трубопроводів при аваріях | 0,0162 | 0,50942 |
| 1.1.3 | Сховані витоки води з трубопроводів | 3,8192 | 120,10095 |
| 1.1.4 | Витоки води з ємнісних споруд | 0,0000 | 0,00000 |
| 1.1.5 | Витоки води через нещільності арматури | 2,3039 | 72,44906 |
| 1.1.6 | Витоки води на водозабірних колонках | 0,0000 | 0,00000 |
| 1.2 | Не обліковані втрати питної води | 2,6069 | 81,97949 |
| 1.2.1 | Втрати води, які не зареєстровані засобами вимірювальної техніки | 1,9710 | 61,98113 |
| 1.2.2 | Втрати води за рахунок похибок засобів вимірювальної техніки | 0,0012 | 0,03780 |
| 1.2.3 | Втрати води на засобах вимірювальної техніки за рахунок їх несправності | 0,0000 | 0,00000 |
| 1.2.4 | Втрати, пов’язані з невідповідністю норм водоспоживання фактичній кількості спожитої води | 0,0717 | 2,25490 |
| 1.2.5 | Втрати, пов’язані з несанкціонованим відбором води з мережі | 0,3816 | 12,00000 |
| 1.2.6 | Технологічні втрати води на протипожежні цілі | 0,1814 | 5,70566 |
| 2. | Технологічні витрати питної води у водопровідному господарстві | 0,9809 | 30,84695 |
| 2.1 | Технологічні втрати на виробництво питної води | 0,0820 | 2,57861 |
| При водозаборі з підземних джерел | 0,0820 | 2,57861 |
| 2.1.1 | Витрати води на промивку свердловин і підтримання в них необхідного рівня води | 0,0800 | 2,51572 |
| 2.1.2 | Витрати на промивку фільтрів знезалізання (при наявності станцій знезалізення) | 0,0000 | 0,00000 |
| 2.1.3 | Витрати на обслуговування іншого очисного обладнання (при наявності) | 0,0000 | 0,00000 |
| 2.1.4 | Витрати на відбір проб для хіміко – бактеріологічної лабораторії | 0,0020 | 0,06289 |
| 2.1.5 | Витрати при використанні спеціальних методів очищення води | 0,0000 | 0,00000 |
| при водозаборі з поверхневих джерел: | 0,0000 | 0,00000 |
| 2.2 | Технологічні витрати води на транспортування і постачання питної води | 0,1137 | 3,57605 |
| 2.2.1 | Витрати води на планову дезінфекцію і промивку мереж | 0,1137 | 3,57605 |
| 2.2.2 | Витрати на власні потреби насосних станцій | 0,0000 | 0,00000 |
| 2.2.3 | Витрати на обмивання і дезінфекцію резервуарів чистої води | 0,0000 | 0,00000 |
| 2.3 | Витрати на допоміжних об’єктах водопроводу | 0,0000 | 0,00000 |
| 2.4 | Витрати води на господарсько – питні потреби робітників | 0,0752 | 2,36525 |
| 2.5 | Витрати води на утримання зон санітарної охорони | 0,7100 | 22,32704 |
| ІІ.ІТНВПВ у каналізаційному господарстві, м3/1000м3 відведених стічних вод |
| 3 | Витрати води у каналізаційному господарстві | 0,0000 | 0,00000 |
| разом | ІТНВПВ у водопровідному господарстві, м3/1000м3 піднятої води | 9,7271 | 305,88587 |
|  | ІТНВПВ у каналізаційному господарстві, м3/1000м3 піднятої води | 0,0000 | 0,00000 |
| Поточний ІТНВПВ для підприємства, м3/1000м3 піднятої води | 9,7271 | 305,88587 |

Секретар ради                                                                   І.О. Попова