БАРИШІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА БАРИШІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ДЕТАЛЬНИЙ ПЛАН ТЕРИТОРІЇ

ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ ДЛЯ БУДІВНИЦТВА

СИСТЕМИ ГАЗОПОСТАЧАННЯ ЗЕРНОСУШАРКИ, ПЛОЩЕЮ 2,0000 га,

КАДАСТРОВИЙ НОМЕР 3220283800:10:060:0001 НА ТЕРИТОРІЇ ЛУК’ЯНІВСЬКОГО СТАРОСТИНСЬКОГО ОКРУГУ БАРИШІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ БАРИШІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

| ЗАМОВНИК | БАРИШІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ |
| --- | --- |
| ВИКОНАВЕЦЬ | ТОВ «ІНСТИТУТ ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ПЛАНУВАННЯ» |

КИЇВ-2020

Адреса: 01054, м. Київ,вул. Ярославів Вал, буд. 13/2, корп. Б тел. (066) 783-72-24 e-mail: iotp.office@gmail.com

БАРИШІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА БАРИШІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ДЕТАЛЬНИЙ ПЛАН ТЕРИТОРІЇ

ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ ДЛЯ БУДІВНИЦТВА

СИСТЕМИ ГАЗОПОСТАЧАННЯ ЗЕРНОСУШАРКИ, ПЛОЩЕЮ 2,0000 га,

КАДАСТРОВИЙ НОМЕР 3220283800:10:060:0001 НА ТЕРИТОРІЇ ЛУК’ЯНІВСЬКОГО СТАРОСТИНСЬКОГО ОКРУГУ БАРИШІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ БАРИШІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Договір № 06/08-ДПТ

| Директор | Т.П. Мазур |
| --- | --- |
| Головний архітектор проекту | А.С. Морозік |

КИЇВ-2020

АВТОРСЬКИЙ КОЛЕКТИВ

| Архітектурно-планувальна частина |
| --- |
| Головний архітектор проекту | А. Морозік |
| Провідний архітектор | О. Гороховська |
| Архітектор | О. Петруня |

Склад проекту

| Найменування | Масштаб, вид матеріалу | Архівні номери |
| --- | --- | --- |
| I.ТЕКСТОВА ЧАСТИНА |
| Пояснювальна записка | Книга | ДПТ-06/08-006 |
| II. ГРАФІЧНА ЧАСТИНА |
| Схема розташування земельної ділянки у планувальній структурі району | б/м | ДПТ-06/08-001 |
| План існуючого використання території. Опорний план. Схема існуючих планувальних обмежень | М 1:500 (роздруковано М 1:1000) | ДПТ-06/08-002 |
| Проектний план. Схема прогнозованих планувальних обмежень | М 1:500 (роздруковано М 1:1000) | ДПТ-06/08-003 |
| План червоних ліній. Схема організації руху транспорту і пішоходів | М 1:500 (роздруковано М 1:1000) | ДПТ-06/08-004 |
| Схема інженерної підготовки території та вертикального планування. Схема інженерних мереж, споруд і використання підземного простору | М 1:500 (роздруковано М 1:1000) | ДПТ-06/08-005 |
| Креслення поперечних профілів вулиць | 1:200 | - |
| ІІІ. МАТЕРІАЛИ НА ЕЛЕКТРОННИХ НОСІЯХ |
| Текстові та графічні матеріали на електронному носії | CD-диск | ДПТ-06/08-007 |

# І. ТЕКСТОВА ЧАСТИНА

ЗМІСТ

І. ТЕКСТОВА ЧАСТИНА	5

ВСТУП	7

1. ОЦІНКА ІСНУЮЧОЇ СИТУАЦІЇ ВИКОРИСТАННЯ ТЕРИТОРІЇ	8

2. ПРИРОДНІ ТА ІНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТЕРИТОРІЇ	8

3. ОЦІНКА СТАНУ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА ТА ПЛАНУВАЛЬНІ ОБМЕЖЕННЯ	8

4. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ПЛАНУВАЛЬНО-ПРОСТОРОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ТЕРИТОРІЇ	10

5. ВУЛИЧНО-ДОРОЖНЯ МЕРЕЖА, ТРАНСПОРТНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ, ОРГАНІЗАЦІЯ РУХУ ТРАНСПОРТУ І ПІШОХОДІВ, РОЗМІЩЕННЯ ГАРАЖІВ І АВТОСТОЯНОК	12

6. ІНЖЕНЕРНа ПІДГОТОВКА ТА ЗАХИСТ ТЕРИТОРІЇ	13

7. КОМПЛЕКСНИЙ БЛАГОУСТРІЙ ТА ОЗЕЛЕНЕННЯ	13

8. ПРОЕКТ МІСТОБУДІВНИХ УМОВ ТА ОБМЕЖЕНЬ ЗАБУДОВИ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК	14

9. ІНЖЕНЕРНА ІНФРАСТРУКТУРА	16

8.1. ВОДОПОСТАЧАННЯ	17

8.2. КАНАЛІЗАЦІЯ	17

8.3. ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ	18

8.4. ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ	18

8.5. ГАЗОПОСТАЧАННЯ	18

8.6. ЗЛИВОВА КАНАЛІЗАЦІЯ	19

10. САНІТАРНЕ ОЧИЩЕННЯ	19

11. ПРОТИПОЖЕЖНІ ЗАХОДИ	19

12. ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНІ ЗАХОДИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ	20

13. ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА	21

14. ОСНОВНІ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ ДЕТАЛЬНОГО ПЛАНУ ТЕРИТОРІЇ	23

ІІ. ДОДАТКИ	24

ІІІ. ГРАФІЧНА ЧАСТИНА	26

ВСТУП

Містобудівна документація «Детальний план території земельної ділянки для будівництва системи газопостачання зерносушарки, площею 2,0000 га, кадастровий номер 3220283800:10:060:0001 на території Лук’янівського старостинського округу Баришівської селищної ради Баришівського району Київської області» виконана авторським колективом ТОВ «ІНСТИТУТ ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ПЛАНУВАННЯ» на підставі Рішення Баришівської селищної ради від 20.07.2020 № 1340-28-07  та відповідно до погодженого завдання на проектування.

Основні показники детального плану відповідно до завдання на проектування, розраховані на етап 5 років.

При розробці детального плану території були використані наступні вихідні дані:

‒ затверджена містобудівна документація, проект планування  с. Лук’янівка Баришівського району Київської області розробник «УКРНИИПГРАЖДАНСЕЛЬСТРОЙ» 1987 р.;

‒ план топографічного знімання, який виготовлено у системі координат УСК-2000, М 1:500;

‒ дані Держгеокадастру;

‒ дані Публічної кадастрової карти України.

Під час розроблення детального плану було враховано наступні законодавчі та нормативні документи:

‒ Земельний кодекс України;

‒ Закон України «Про основи містобудування»;

‒ Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності»;

‒ Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя»;

‒ Закон України «Про стратегічну екологічну оцінку»;

‒ Закон України «Про охорону земель»;

‒ Закон України «Про енергозбереження»;

‒ Закон України «Про енергозбереження»;

‒ Закон України «Про охорону навколишнього середовища»;

‒ ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій»;

‒ ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території»;

‒ Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів №173/96;

‒ ДБН В.2.3-5:2018 «Вулиці та дороги населених пунктів»;

‒ ДБН В.2.3-4-2015 «Автомобільні дороги»;

‒ ДБН В.2.5-20-2001 «Газопостачання»;

‒ ДБН В.1.1 -25-2009 «Інженерний захист територій та споруд від підтоплення та затоплення»;

‒ ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди»;

‒ ДБН В.2.5-75:2013 «Каналізація. Зовнішні мережі та споруди»;

‒ ДБН В.2.3-15:2007 «Автостоянки й гаражі для легкових автомобілів»;

‒ ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій територій».

Метою розроблення детального плану території є планувальна організація і функціональне призначення, просторова композиція і параметри забудови території із встановленням містобудівних умов та обмежень.

# ОЦІНКА ІСНУЮЧОЇ СИТУАЦІЇ ВИКОРИСТАННЯ ТЕРИТОРІЇ

Територія детального плану розташована в адміністративних межах Баришівської селищної об’єднаної територіальної громади, Баришівської селищної ради Баришівського району Київської області, біля села Лук’янівка.

В межах території проектування знаходиться ділянка з кадастровим номером 3220283800:10:060:0001 – приватна власність, цільове призначення – 01.01 для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. Територія – 2,00 га.

Територія проектування межує:

– з північної та східної сторони межує з територією сільськогосподарського призначення.

– в західній та південній частині територія проектування обмежена проїздами;

На території проектування розміщений комплекс будівель та споруд сільськогосподарського призначення.

Ділянка детального плану знаходиться поза межами територій зелених насаджень загального користування, об’єктів природно-заповідного фонду та їх охоронних зон, а також не входить до складу державного лісового фонду.

На території проектування відсутні об'єкти культурної спадщини, територія не потрапляє до меж регулювання забудови навколо об'єктів культурної спадщини.

# ПРИРОДНІ ТА ІНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТЕРИТОРІЇ

За даними метеорологічних станцій «Батиєва Гора» та «Київська»  обсерваторія, клімат району помірно-континентальний з помірно жарким літом та помірно холодною зимою. Середньорічна температура повітря становить +6.7°С, середньорічна температура найхолоднішого місяця – січня – 7.2°С, а найтеплішого +18.6°С.

Найнижча температура в січні-лютому -33°С і максимальна у липні +38°С.

Середньорічна кількість опадів становить 554 мм, при цьому основна їх кількість припадає на теплий період року – 396 мм, на холодний – 158 мм. Максимальна висота снігового покриву – 32 см.

Переважні напрямки вітрів: літом – північні та західні, взимку – західні.

# ОЦІНКА СТАНУ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА ТА ПЛАНУВАЛЬНІ ОБМЕЖЕННЯ

Планувальна організація території визначається вимогами щодо її впорядкування, функціонального використання, інженерного облаштування та благоустрою.

Джерела забруднення повітря. Стан атмосферного повітря обумовлюється наявністю стаціонарних та пересувних джерел забруднення в межах території проектування та на прилеглих територіях.

Джерела забруднення ґрунтів. У випадку несвоєчасного збирання та знешкодження сміття можливе механічне забруднення ґрунтів. Проектні рішення щодо вирішення даної проблеми направлені на забезпечення планово-регулярного санітарного очищення території.

Джерела електромагнітного випромінювання та відповідно обмеження від їх впливу. На території детального плану проходить повітряна лінія електропередачі  та низької напруги (ЛЕП 10 кВ).

Джерела акустичного навантаження. На території проектування відсутнє акустичне навантаження.

Радіаційний стан. Проектна територія не входить у перелік територій, забруднених в результаті аварії на Чорнобильській АЕС (Закон України «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України» були внесені зміни до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28.12.2014р.). Система планувальних обмежень по даному фактору – відсутня. При проведенні будівельно-проектних робіт необхідно керуватись вимогами радіаційної безпеки щодо будівельних матеріалів та будівельної сировини (сертифікація радіологічної якості) відповідно НРБУ 97 і «Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України», затверджені МОЗ України № 54 від 02.02.2005р.

Планувальні обмеження

Повітряні лінії електропередачі 10 кВ охоронна зона розміром 10 метрів (в обидва боки від осі), згідно Постанови КМУ «Про затвердження правил охорони електричних мереж» 2017 р.

Відстань від осі мережі газопроводу низького тиску до фундаментів будинків та споруд повинна становити не менше 2 метрів.

Відстань від осі мережі водопроводу до фундаментів будівель та споруд повинна становити 5 метрів.

Відстань від осі мережі каналізації до фундаментів будівель та споруд повинна становити 5 метрів.

На основі аналізу екологічного стану ділянки в межах детального плану території, можна зробити висновок, що дана територія сприятлива для розміщення (будівництва) системи газопостачання.

Охорона культурної спадщини

Територія детального плану знаходиться за межами об’єктів культурної спадщини та їх охоронних зон.

За умови виявлення об’єктів культурної спадщини при проведенні будь-яких земельних робіт на території населеного пункту повинні виконуватися наступні норми Законів України:

Обов’язкове проведення археологічних розвідок території зазначеної земельної ділянки та врахування результатів цієї розвідки при передачі земельних ділянок у власність чи користування, у тому числі під будівництво.

Визначення меж територій археологічних об’єктів з їх координуванням.

Укладення з користувачами охоронних договорів на всі об’єкти археологічної спадщини для забезпечення їх належної охорони і відповідно до вимог чинного законодавства (стаття 23 Закону України «Про охорону культурної спадщини»).

Заборона приватизації земельних ділянок під пам’ятками та об’єктами археології (статті 14 та 17 Закону України «Про охорону культурної спадщини».

Передбачення проведення охоронних археологічних досліджень у випадку планування будівництва у межах пам’яток та об’єктів археології (стаття 37 Закону України «Про охорону культурної спадщини»).

Згідно статті 36 Закону України «Про охорону культурної спадщини»:

Якщо під час проведення будь-яких земляних робіт виявлено знахідку археологічного або історичного характеру, виконавець робіт зобов’язаний зупинити подальше ведення робіт і протягом однієї доби повідомити про виявлені знахідки відповідний орган охорони культурної спадщини, на території якого проводяться земляні роботи.

Земляні роботи можуть бути відновлені лише згідно з письмовим дозволом відповідного органу охорони культурної спадщини після завершення археологічних досліджень відповідної території.

Також, відповідно до статті 37 Закону України «Про охорону культурної спадщини»:

– Будівельні, меліоративні, шляхові та інші роботи, що можуть призвести до руйнування, знищення чи пошкодження об’єктів культурної спадщини, проводяться тільки після повного дослідження цих об’єктів за рахунок коштів замовників зазначених робіт.

Роботи на щойно виявлених об’єктах культурної спадщини здійснюються за наявності письмового дозволу відповідного органу охорони культурної спадщини на підставі погодженої з ним науково-проектної документації.

З метою захисту об’єктів археології, у тому числі тих, що можуть бути виявлені, проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок у випадках, передбачених Земельним кодексом України (2768-14), погоджуються органами охорони культурної спадщини.

Відповідно до статті 19 Закону України «Про охорону археологічної спадщини»:

Юридичні і фізичні особи, у користуванні або володінні яких перебувають археологічні об'єкти або предмети, зобов'язані:

– дотримуватися всіх вимог законодавства щодо охорони і використання археологічних об'єктів або предметів;

– виконувати всі необхідні роботи виробничого характеру згідно з дозволом;

– негайно інформувати про нововиявлені об'єкти або предмети в межах території, яку вони використовують для своєї діяльності;

– сприяти і не перешкоджати будь-яким роботам з виявлення, обліку та вивчення археологічних об'єктів або предметів.

Та відповідно до статті 22 Закону України «Про охорону культурної спадщини»:

Юридичні і фізичні особи, дії або бездіяльність яких завдали шкоди археологічній спадщині, несуть відповідальність відповідно до законодавства України.

# ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ПЛАНУВАЛЬНО-ПРОСТОРОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ТЕРИТОРІЇ

Архітектурно-планувальне рішення

Проектні рішення детального плану території для будівництва та обслуговування системи газопостачання виконані відповідно до ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій».

Передбачено розміщення будівель та споруд системи газопостачання.

В межах території проектування знаходиться ділянка з кадастровим номером 3220283800:10:060:0001 – приватна власність, цільове призначення – 01.01 для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. Територія – 2,00 га.

Проектні рішення детального плану виконані з врахуванням містобудівної документації проекту планування та забудови с. Лук’янівка, 1987 р.

На перспективу цільове призначення земельної ділянки визначене для ведення товарного сільськогосподарського виробництва (01.01).

Проектними рішеннями детального плану визначено функціональне призначення території та параметри забудови, з розміщенням мереж та об’єктів інженерної інфраструктури, а також розроблено проект містобудівних умов та обмежень.

Згідно з п. 15.3.1 ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій», необхідно забезпечувати можливість проїзду пожежних автомобілів до громадських будівель, у тому числі із вбудовано-прибудованими приміщеннями і доступ особового складу пожежно-рятувальних підрозділів з автодрабин і автопідйомників у будь-яке приміщення.

Для виконання протипожежних вимог в проекті передбачено наскрізний проїзд завширшки 3,5 м на території проектування. Розміщення системи газопостачання  запроектовано з дотриманням протипожежних розривів з сусідніми будівлями відповідно до 15 розділу «Протипожежні вимоги» ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій».

На території проектування розташовані існуючі будівлі та споруди. (виробничі будівлі та споруди, зерноочисний сушильний комплекс, загальна площа 365,4 м²):

- -зерноочисний агрегат 84,5 м²;

- бункер відвантаження зерна на автотранспорт 25,0 м²;

- операторська з лабораторією 35,7 м²;

- зерносушилка з теплогенератором 220,2 м².

Проектним рішенням передбачено розміщення споруд системи газопостачання. Відстані між будівлями прийняті згідно з таблицею 15.2 ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій».

Також на проектній території передбачено влаштування автостоянки для тимчасового зберігання легкових автомобілів працівників підприємства, за проектом передбачено 8 машиномісць.

В детальному плані території визначена лінія регулювання забудови, яка  проходить по межі ділянки проектування.

Розрахунок кількості працівників

Трудові ресурси передбачається задіяти з села Лук’янівка, селища міського типу Баришівка та з населених пунктів, що розташовані в безпосередній близькості.

Загальна кількість працівників виходячи з майбутнього профілю підприємства складатиме 15 осіб.

Техніко-економічні показники детального плану території

Таблиця 4.1

| № з/п | Найменування | Одиниця виміру | Показника |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Територія | га | 2,00 |
| 2 | Площа забудови (існуючі будівлі) | м² | 365,4 |
| 3 | Площа забудови (нове будівництво) | м² | 40 |
| 4 | Площа твердого покриття | м² | 2790 |
| 5 | Загальна площа (існуючі будівлі) | м² | 365,4 |
| 6 | Загальна площа (нове будівництво) | м² | 40 |
| 7 | Максимальна поверховість | м² | 1 |
| 8 | Кількість працюючих | осіб | 15 |

# ВУЛИЧНО-ДОРОЖНЯ МЕРЕЖА, ТРАНСПОРТНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ, ОРГАНІЗАЦІЯ РУХУ ТРАНСПОРТУ І ПІШОХОДІВ, РОЗМІЩЕННЯ ГАРАЖІВ І АВТОСТОЯНОК

До території проектування з північно-західній стороні примикає житлова вулиця села Лук’янівка, ширина твердого покриття становить 6 метрів. В південній частині – проїзд, ширина твердого покриття 3,5 метри.

Організація руху транспорту та пішоходів

Обслуговування працюючих громадським транспортом здійснюється автобусним маршрутом, який проходить по головним вулицям населеного пункту відповідно до ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування і забудова територій».

Розміщення гаражів і автостоянок

Згідно з нормативами приведеними в таблиці 10.8 пункту 10 ДБН Б.2.2-12:2019 "Планування та забудова територій" було виконано розрахунок потреби в кількості машиномісць на автостоянках. Розрахункова потреба на 15 працюючих сільськогосподарського підприємства становить 2 машингомісця. За проектом передбачено 8 машиномісць.

Внутрішні проїзди забезпечують пересування автомобілів і механізмів згідно з технологією виробництва та вільний під’їзд пожежних автомобілів до всіх будов і споруд.

Протяжність мережі проїздів в межах детального плану території становить 0,2 км. Передбачено облаштування наскрізного проїзду шириною 3,5 м.

Для забезпечення безпеки руху транспорту та пішоходів проектом передбачається:

- розміщення наземних пішохідних переходів на перехрестях та через проїзди в місцях формування фокусів пішохідного руху;

- для більш зручного пересування маломобільних груп населення передбачено розміщення спеціальних з’їздів з тротуару та на пішохідних переходах.

Заходи з розвитку транспортної інфраструктури території, що розглядається, відображені на «Схемі організації руху транспорту і пішоходів».

# ІНЖЕНЕРНа ПІДГОТОВКА ТА ЗАХИСТ ТЕРИТОРІЇ

Існуючий стан

Інженерна підготовка території – це комплекс заходів щодо забезпечення придатності території для будівництва, захисту їх від несприятливих і антропогенних явищ та поліпшення екологічного стану.

Інженерна підготовка території здійснюється з метою створення умов для будівництва будівель та споруд, доріг і проїздів.

Комплекс заходів з інженерної підготовки території визначається на підставі інженерно-будівельної оцінки території з урахуванням функціонального зонування та прогнозу екологічних змін природного навколишнього середовища

Схема інженерної підготовки та захисту території розроблена на основі матеріалів плану топографічного знімання у системі координат УСК-2000, М 1:500.

Інженерно-геологічні умови та рельєф сприятливі для будівництва.

Схему інженерної підготовки території розроблено і виконано відповідно до ДБН Б.2.2-12:2019, ДБН Б.1.1-14:2012, ДБН В.2.5-75:2013 та ДБН В.2.3-5-2001.

Схема інженерної підготовки та захисту території розроблена на основі топографічного знімання масштабу 1:500.

Проектні пропозиції

За результатами обстеження території, аналізу природних умов, вивчення наявного картографічного матеріалу, а також враховуючи архітектурно-планувальні рішення та перспективи розвитку території визначився комплекс заходів з інженерної підготовки та захисту території.

Всі підземні конструкції (зовнішні, а при необхідності і внутрішні, стіни та днище фундаментів будівель і споруд) виконувати з посиленою гідроізоляцією. Всі підземні комунікації необхідно виконувати із стійких антикорозійних матеріалів.

# КОМПЛЕКСНИЙ БЛАГОУСТРІЙ ТА ОЗЕЛЕНЕННЯ

Благоустрій та озеленення території виконаний у відповідності до ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування і забудова територій» та ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій територій».

Проектним рішенням передбачається: облаштування території, її благоустрій та озеленення. Створення зони короткочасного відпочинку для співробітників підприємства, озеленення та облаштування майданчиків відпочинку фігурними елементами мощення та встановлення малих архітектурних форм.

# ПРОЕКТ МІСТОБУДІВНИХ УМОВ ТА ОБМЕЖЕНЬ ЗАБУДОВИ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК

Містобудівні умови та обмеження встановлені на підставі статті 19 п.4 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» та згідно Наказу № 214 від 14.08.2018 р. «Про затвердження Переліку об’єктів будівництва, для проектування яких містобудівні умови та обмеження не надаються» (Зі змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства).

Рішеннями детального плану визначено переважні та супутні види використання територій з дотриманням вимог Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» .

Переважний вид використання території – вид використання, який відповідає переліку дозволених видів для даної зони. До них відносяться види забудови та використання територій, які за умови дотримання будівельних норм та стандартів безпеки, інших обов'язкових вимог, не можуть бути заборонені.

До переважного виду використання території відноситься:

Переважні види використання:

- сільськогосподарські угіддя;

- багаторічні плодові насадження, ріллі;

- тваринницькі комплекси;

- складські території;

- сільськогосподарські підприємства з розміром санітарно-захисних зон до житлової забудови та прирівняних до неї об’єктів відповідно до державних санітарних норм ДСП №173-96;

- мережі та головні об’єкти інженерної інфраструктури (системи газопостачання, водопостачання, енергопостачання та водовідведення).

Супутні види використання:

- адміністративні організації, офіси, контори;

- приміщення обслуговуючого персоналу, чергового аварійного персоналу, охорони підприємств;

- виробничо-лабораторні корпуси;

- будівлі та споруди тваринницьких комплексів;

- науково-дослідні, проектні і конструкторські організації, пов’язані з обслуговуванням підприємств;

- спортмайданчики, майданчики для відпочинку персоналу підприємств;

- пункти надання швидкої медичної допомоги;

- об’єкти пожежної охорони;

- контрольно-пропускні пункти;

- зелені насадження спеціального призначення;

- об’єкти зберігання автомобілів: гаражі боксового типу, багатоповерхові, підземні та наземні гаражі, автостоянки на окремій земельній ділянці;

- відкриті автостоянки вантажного транспорту;

- антени стільникового, радіорелейного, супутникового зв’язку;

- об’єкти технічного та інженерного забезпечення підприємств;

- мережі та головні об’єкти інженерної інфраструктури (системи газопостачання, водопостачання, енергопостачання та водовідведення).

Санітарно-захисна зона призначена для озеленення і розміщення об’єктів відповідно до державних санітарних норм.

| Відповідність на дату надання містобудівних умов та обмежень цільового та функціонального призначення земельної ділянки містобудівній документації на місцевому рівні | Територія визначена для ведення товарного сільськогосподарського виробництва (01.01). |
| --- | --- |

Таблиця 8.1

| Містобудівні умови та обмеження використання земельної ділянки |
| --- |
| 1 | Гранично допустима висотність будинків, будівель та споруд у метрах | Висота будинків, будівель та споруд не обмежена. ДБН Б.2.2-12:2019, а також згідно з профільним ДБН за типом об’єкту та затвердженим детальним планом території. |
| 2 | Максимально допустима частка (відсоток) забудови земельної ділянки | Максимально допустима частка (відсоток) забудови земельної ділянки – 60 %. ДБН Б.2.2-12:2019 "Планування і забудова територій" підрозділ 15.2 "Вимоги до протипожежних відстаней", таблиця 15.2, а також згідно з профільним ДБН за типом об’єкту. |
| 3 | Максимально допустима щільність населення в межах відповідної земельної ділянки | Не регламентується. |
| 4 | Мінімально допустимі відстані від об’єкта, що проектується, до червоних ліній, ліній регулювання забудови, існуючих будинків та споруд | Мінімально допустимі відстані від об’єкта, що проектується, до червоних ліній - вимоги відсутні (територія розташована за межами населеного пункту); Мінімально допустимі відстані від об’єкта, що проектується до ліній регулювання забудови. Допускається розміщення об’єкта що проектується до лінії регулювання забудови. Мінімально допустимі відстані від об’єкта, що проектується, до існуючих будинків та споруд визначені згідно з ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій» підрозділ 15.2 "Вимоги до протипожежних відстаней", таблиця 15.2, а також згідно з профільним ДБН за типом об’єкту та згідно з детальним планом території. |
| 5 | Планувальні обмеження (санітарно-захисні та охоронні зони) | Визначена санітарно-захисна зона від системи газопостачання – 100 м (Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів ДСП 173-96, п. 5.4, додаток 4, додаток11). Природоохоронні зони на території відсутні. |
| 6 | Охоронні зони об’єктів транспорту, зв’язку, інженерних комунікацій, відстані від об’єкта, що проектується, до існуючих інженерних мереж. | Охоронні зони інженерних комунікацій - ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій» розділ 11 «Інженерна інфраструктура», Додаток И.1 ДБН Б.2.2-12:2019 "Планування та забудова територій" Відстань від осі мережі газопроводу високого тиску до фундаментів будинків та споруд повинна становити не менше 10 метрів. Відстань від осі мережі газопроводу середнього тиску до фундаментів будинків та споруд повинна становити не менше 4 метрів. Відстань від осі мережі газопроводу низького тиску до фундаментів будинків та споруд повинна становити не менше 2 метрів. Відстань від осі мережі водопроводу до фундаментів будівель та споруд повинна становити 5 метрів. Відстань від осі мережі каналізації до фундаментів будівель та споруд повинна становити 5 метрів. Постанова Кабінету Міністрів України від 30.03.94 №198 "Про затвердження Єдиних правил ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правил користування ними та охорони» Охоронна, зона навколо (вздовж) об'єкта енергетичної системи - Закон України "Про електроенергетику", постанова Кабінету Міністрів України від 04.03.1997 №209 "Про затвердження Правил охорони електричних мереж». Уздовж повітряних ліній електропередачі 10 кВ у вигляді земельної ділянки і повітряного простору, обмежених вертикальними площинами, що віддалені по обидві сторони лінії від крайніх проводів 10 метрів. Уздовж підземних кабельних ліній електропередачі - у вигляді земельної ділянки, обмеженої вертикальними площинами, що віддалені по обидві сторони лінії від крайніх кабелів на відстань 1 метра. Охоронні зони об’єктів зв’язку - Закон України «Про телекомунікації», постанова Кабінету Міністрів України від 29.01.1996 №135 «Про затвердження Правил охорони ліній електрозв'язку» Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів (затверджено Наказом Міністерства охорони здоров’я Україна від 19.06.1996 №173). |

# ІНЖЕНЕРНА ІНФРАСТРУКТУРА

Інженерна інфраструктура розроблена з урахуванням розрахункових потреб та рельєфу території.

## 8.1. ВОДОПОСТАЧАННЯ

Існуючий стан

Територія проектування не забезпечена системою централізованого водопостачання.

Проектні рішення

Технічне водопостачання території що проектується, передбачається за рахунок експлуатації проектної свердловини.

Питне водопостачання території передбачається за рахунок привозного водозабезпечення.

Об’єм води на господарсько-питне водопостачання сільськогосподарського підприємства прийнято згідно з додатком А ДБН В.2.5-64:2012 «Внутрішній водопровід та каналізація». Розрахункові максимальні добові витрати води на господарсько-питні потреби становить 4,70 м³/добу.

Крім того, в проекті визначені витрати на пожежогасіння згідно ДБН В.2.2-8-98 п.6.5, витрата води на зовнішнє пожежогасіння будівель і споруд становить 10 л/с.

Згідно ДБН В.2.2-8-98 п.6.12, для пожежогасіння будівель та споруд передбачається подача на їх покрівлю одного пожежного струменя з витратою 5,0 л/с.

Норми витрат прийняті у відповідності п. 6.2.3 ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди», п. 8.1. ДБН В.2.5-64:2012 «Внутрішній водопровід и каналізація». Тривалість пожежогасіння у відповідності з п. 6.2.13 складає 3 години.

Максимальний строк відновлення пожежного об’єму води повинен бути не більше ніж 72 години (п. 6.2.14 ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди»).

Наведені показники підлягають уточненню при розробці (коригування) галузевої схеми водопостачання з урахуванням закону України Про питну воду та питне водопостачання (стаття 29) і постанову КМ України №1107 від 25.08.2004 р. Про затвердження порядку розроблення та затвердження нормативів госппитного водопостачання.

На перспективу підключення будівель можливе до централізованої системи водопостачання населеного пункту.

## 8.2. КАНАЛІЗАЦІЯ

Розділ розроблений у відповідності до ДБН В.2.5-75:2013. «Каналізація. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування».

Існуючий стан

Територія проектування не забезпечена системою централізованого водовідведення.

Проектні рішення

На перший час, стічні води від місць їх утворення, по самопливним колекторам, буду відводитись у герметизований септик, після чого надходити до фільтраційного колодязя. Згідно з ДБН В.2.5-75:2013 «Каналізація. Зовнішні мережі та споруди»  визначені санітарно-захисні зони від інженерних об’єктів: септика  (5 м) та фільтраційного колодязя (8 м).

Відповідно до п. 2.21. Державних санітарних норм та правил утримання територій населених місць № 145, рідкі відходи, що утворюються у житлових та громадських будівлях і спорудах за відсутності централізованого водопостачання та водовідведення, допускається зберігати у вигрібних ямах (вигребах). Вигріб повинен бути водонепроникним та мати щільно прилягаючу кришку.

Сумарний об’єм стічних вод становить 4,70 м³/добу.

В подальшому, після будівництва в межах села централізованої системи каналізації, стічні води з території, що проектується будуть відводитись у вуличні мережі сільської системи каналізації і далі, у складі загального обсягу стічних вод, проходити очищення на каналізаційних очисних спорудах.

## 8.3. ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ

Існуючий стан

Джерело електропостачання території проектування – ПС «Баришівка» 110/35/27,5 кВ.

Проектні рішення

Електропостачання території, що проектується передбачається шляхом підключення до існуючих мереж електропередачі від існуючої трансформаторної підстанції ПС «Баришівка» 110/35/27,5 кВ.

Схема підключення, а також траси ЛЕП уточнюють при подальшому проектуванні відповідно до технічних умов енергопостачальної організації.

## 8.4. ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ

Існуючий стан

На території проектування відсутні мережі централізованого теплопостачання.

Проектні рішення

Виходячи з перспективи розвитку території та технологічних потреб в межах розробки ДПТ, теплопостачання будівель передбачено за рахунок встановлення індивідуальних опалювальних електроприладів.

## 8.5. ГАЗОПОСТАЧАННЯ

Існуючий стан

На території проектування відсутні мережі газопостачання.

Проектні рішення

Передбачається розміщення системи газопостачання на території сільськогосподарського підприємства. Сумарний об’єм газопостачання 200 кг/год.

Функціонування системи газопостання передбачено за рахунок привозного газозабезпечення. Протяжність мережі газопроводу низького тиску становить 120 м.

Остаточно, варіант та місце підключення до існуючих мереж газопостачання визначається на підставі технічних умов на газопостачання, які надаються галузевою організацією.

## 8.6. ЗЛИВОВА КАНАЛІЗАЦІЯ

Існуючий стан

На території проектування відсутня централізована система відводу дощової та талої води.

Проектні пропозиції

Заходи з організації відведення дощових та талих вод виконуються у відповідності до планувальних рішень та виконуються згідно з вимогами Водного кодексу, ДБН Б.2.2-12:2019, ДБН Б.1.1-15:2012 та ДБН В.2.3-5-2001.

На перспективу відведення дощового стоку з території  передбачено закритою мережею дощової каналізації з підключенням її до локальних очисних споруд.

Остаточні умови будівництва систем відведення дощових та талих вод  уточнюються на наступних стадіях проектування відповідно до технічних умов експлуатуючих організацій та гідравлічних розрахунків.

# САНІТАРНЕ ОЧИЩЕННЯ

Територія детального плану буде задіяна у загальній схемі санітарного очищення Баришівської селищної об'єднаної територіальної громади Київської області.

Передбачається облаштування вбудованих в будівлю контейнерів для збирання побутових відходів та забезпечення вивезу відходів, що утворюються.

Система санітарного очищення передбачається планово-регулярна. Вивезення твердих побутових відходів здійснюється по графіках, що затверджені у терміни визначені санітарними нормами на полігон ТПВ смт Баришівка, Баришівського району, Київської області.

Основні заходи щодо вдосконалення та розвитку  системи санітарного очищення:

- забезпечення повного збору та своєчасного знезараження і знешкодження всіх видів відходів;

- впровадження системи роздільного збору, сортування сміття з наступним використанням і утилізацією;

- модернізація спецавтотранспорту та іншої техніки для санітарного очищення.

Відходи виробництва накопичують в герметичній тарі і щозміни вивозять, а далі направляють на утилізацію відповідно договору зі спеціалізованими компаніями.

# ПРОТИПОЖЕЖНІ ЗАХОДИ

Відповідно до п. 15.1.3 ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій» пожежно–рятувальні підрозділи (частини) розміщуються із розрахунку району виїзду пожежно-рятувального підрозділу не більше ніж 4 кілометри – для підприємств з виробництвами категорії А, Б, В, що займають менше ніж 50% площі забудови, а також підприємств з виробництвами категорії Г та Д або із розрахунку прибуття пожежно-рятувальних підрозділів до місця виклику за час, що не перевищує: для території міст та селищ міського типу – 10 хв; для сільських населених пунктів за межами населених – 20 хв.

Найближча, до території проектування, пожежно-рятувальна частина знаходиться в с. Русанів, розрахунок прибуття пожежно-рятувального підрозділу – 20 хв.

Згідно ДБН В.2.2-8-98 п.6.5, витрата води на зовнішнє пожежогасіння будівель і споруд становить 10 л/с.

Норми витрат прийняті у відповідності п. 6.2.3 ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди», п. 8.1. ДБН В.2.5-64:2012 «Внутрішній водопровід и каналізація». Тривалість пожежогасіння у відповідності з п. 6.2.13 складає 3 години.

Згідно ДБН В.2.2-8-98 п. 6.8. максимальний термін відновлення протипожежного і запасу води в резервуарах передбачено за 72 год., та передбачається від існуючої водопровідної мережі на підприємстві.

Проектом передбачено розміщення пожежного резервуару для збереження протипожежного запасу води на території сільськогосподарського підприємства  (згідно ДБН В.2.5-74:2013 "Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди".

Розміщення будівель запроектовано з  дотриманням протипожежних розривів з сусідніми будівлями відповідно до 15 розділу «Протипожежні вимоги» ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій».  Згідно з п. 15.3.1 ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій», необхідно забезпечувати можливість проїзду пожежних автомобілів до громадських будівель, у тому числі із вбудовано-прибудованими приміщеннями і доступ особового складу пожежно-рятувальних підрозділів з автодрабин і автопідйомників у будь-яке приміщення. Для виконання протипожежних вимог в проекті передбачено наскрізний проїзд завширшки 4 м на території проектування.

Даним проектом також передбачені протипожежні заходи, запроектовано наскрізний проїзд завширшки 4 метри.

Згідно з п. 15.3.1 ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій», необхідно забезпечити можливість проїзду пожежних автомобілів до будівель, у тому числі із вбудовано-прибудованими приміщеннями і доступ особового складу пожежно-рятувальних підрозділів з автодрабин і автопідйомників у будь-яке приміщення. В проекті передбачено розміщення пожежного депо та пожежних резервуарів на території підприємства, влаштування проїздів завширшки 4,5 м.

# ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНІ ЗАХОДИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ

Можливі евакуаційні заходи для населення

Враховані вимоги постанови Кабінету Міністрів України від 30 жовтня 2013 р. № 841 «Порядок проведення евакуації у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру». Під час розроблення заходів евакуації визначити магістралі сталого функціонування збору та розподілення евакопотоків.

В разі виникнення надзвичайних ситуацій проводиться часткова евакуація населення до завершення ліквідації НС. Евакуація здійснюється на безпечні ділянки, що розташовані поруч території міських (сільських, селищних) рад в межах адміністративно-територіальної одиниці.

Захисні споруди цивільного захисту

З метою належної організації використання фонду захисних споруд за призначенням, своєчасного зайняття його населенням (працівниками), що підлягає укриттю, інші центральні органи виконавчої влади, місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування, суб’єкти господарювання в межах компетенції проводять розрахунки укриття населення (працівників) за категоріями, визначеними статтею 32 Кодексу цивільного захисту України, здійснюють їх розподіл по спорудах фонду захисних споруд, визначають і доводять до населення, яке підлягає укриттю, маршрути прямування до захисних споруд, споруд подвійного призначення та найпростіших укриттів, організують установлення покажчиків, вивішених чи намальованих на видимих місцях.

Основним способом захисту населення від засобів масового ураження при надзвичайних ситуаціях є укриття його у захисних спорудах цивільного захисту (сховищах, протирадіаційних укриттях).

Захист працюючих підприємств, установ, організацій, які розміщенні в зонах можливих сильних руйнувань і продовжують свою діяльність в особливий період, а також працюючої зміни чергового і лінійного персоналу підприємств, які забезпечують життєдіяльність категорованих міст та об’єктів, повинен передбачатись у сховищах. Працівники найбільшої працюючої зміни об’єктів першої та другої категорії з цивільної оборони  та інших об’єктів національної економіки, які розміщенні за межами зон можливих сильних руйнувань, а також населення, яке проживає у некатегорованих містах, поселеннях та селах, та населення, яке евакуюється в указані міські та сільські поселення, повинен передбачатись у ПРУ.

# ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА

Санітарно-захисні і охоронні зони від об’єктів, розташованих на території проектування і на суміжній території, приймалися згідно діючих державних будівельних та санітарно-гігієнічних норм.

Метою розгляду екологічних обмежень є:

- встановлення зони впливу об’єкта на прилеглі території для окреслення відповідних заходів, які необхідно здійснити у разі реалізації наміру забудови для зменшення негативного впливу на довкілля, умови життя та здоров’я людей;

- визначення доцільності використання території з точки зору забезпечення охорони навколишнього середовища.

З метою охорони і оздоровлення навколишнього середовища та для забезпечення екологічної стійкості території до техногенного навантаження у проекті рекомендовано виконати ряд планувальних і технічних заходів. Намічений комплекс заходів повинен реалізовуватись через дію Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» та Законів щодо екологічного стану та санітарно-епідеміологічного контролю території, місцевого самоуправління з урахуванням заходів визначених місцевими та регіональними програмами санітарно-гігієнічного та природоохоронного спрямування.

З метою покращення стану навколишнього середовища містобудівною документацією передбачається ряд планувальних та інженерних заходів, до яких відносяться:

- забезпечення централізованого водовідведення господарсько-побутових стічних вод централізованою системою водовідведення;

- закрита система дощової каналізації;

- облаштування майданчиків з контейнерами для збирання побутових відходів та забезпечення збору та вивезу всього обсягу побутових відходів, що утворюються;

- інженерна підготовка території та вертикальне планування, благоустрій, озеленення, влаштування твердого покриття проїздів.

Визначені нормативні санітарно-захисні та охоронні зони приймаються згідно діючих державних будівельних та санітарно-гігієнічних норм:

Разом з тим, визначені охоронні зони інженерних мереж.

Охоронні зони інженерних комунікацій - ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій» розділ 11 «Інженерна інфраструктура», Додаток И.1 ДБН Б.2.2-12:2019 "Планування та забудова територій".

Відстань від осі мережі водопроводу до фундаментів будівель та споруд повинна становити 5 метрів.

Відстань від осі мережі каналізації до фундаментів будівель та споруд повинна становити 5 метрів.

Охоронна, зона навколо (вздовж) об'єкта енергетичної системи визначається у відповідності до  постанови Кабінету Міністрів України від 04.03.1997 №209 "Про затвердження Правил охорони електричних мереж».

Повітряні лінії електропередачі 0,4 кВ охоронна зона розміром 2 метрів (в обидва боки від осі), згідно Постанови КМУ «Про затвердження правил охорони електричних мереж» 2017 р.

Уздовж підземних кабельних ліній електропередачі - у вигляді земельної ділянки, обмеженої вертикальними площинами, що віддалені по обидві сторони лінії від крайніх кабелів на відстань 1 метра.

Дані обмеження відносяться до постійного фактору присутності. Проектне рішення дану ситуацію враховує.

Висновки:

З метою забезпечення охорони природного середовища в межах території, що проектується та на суміжних ділянках, рекомендовано виконання ряду планувальних та інженерних заходів по облаштуванню території:

- здійснення упорядкування проектних територій, їх ландшафтний благоустрій та обладнання сучасними системами та технологіями;

- дотримання параметрів санітарно-захисних зон, відстаней та охоронних зон, а також створення зелених насаджень спеціального призначення;

- забезпечення території системою водопостачання та водовідведення;

- забезпечення території централізованою планово-регулярною санітарною очисткою із запровадженням системи роздільного збирання відходів та своєчасного їх видалення, здійснення загального благоустрою території;

- проведення комплексу заходів за умови необхідності з інженерної підготовки території та здійснення впорядкування поверхневого стоку.

# ОСНОВНІ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ ДЕТАЛЬНОГО ПЛАНУ ТЕРИТОРІЇ

| № | Назва показників | Одиниця виміру | Існуючий стан | Етап 5 років |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Територія |  |  |  |
|  | Територія ділянки в межах проектування | га | 2,00 | 2,00 |
|  | у тому числі: |  |  |  |
| 1.1 | забудована | га | 0,04 | 0,04 |
| 1.2 | твердого покриття | га | 0,27 | 0,27 |
| 2. | Нове будівництво |  |  |  |
| 2.1 | площа забудови | м² | 365,4 | 405,4 |
| 2.2 | загальна площа | м² | 365,4 | 405,4 |
| 3. | Чисельність працюючих | осіб | 15 | 15 |
| 4. | Транспорт |  |  |  |
| 4.1 | Протяжність проїздів | км | 0,2 | 0,2 |
| 4.2 | Відкриті автостоянки для зберігання легкових автомобілів | машино-місць | - | 8 |
| 5. | Інженерне обладнання |  |  |  |
| 5.1 | Водоспоживання |  |  |  |
| 5.1.1 | Водоспоживання, всього | м3/добу | 4,70 | 4,70 |
| 5.2 | Каналізація |  |  |  |
| 5.2.1 | Сумарний об’єм стічних вод | м3/добу | 4,70 | 4,70 |
| 5.3 | Газопостачання |  |  |  |
| 5.3.1 | Сумарний об’єм витрати газу | кг/год | - | 200 |
| 5.3.2 | Протяжність мережі газопроводу низькоготиску | м | - | 120 |
| 5.4 | Електропостачання |  |  |  |
| 5.4.1 | Споживання сумарне | кВт/час | - | 30 |

# ІІ. ДОДАТКИ

Перелік додатків та вихідних матеріалів

| № з/п | Назва матеріалів | Кількість аркушів |
| --- | --- | --- |
|  | Рішення Баришівської селищної ради від 20.07.2020 № 1340-28-07 | 1 |
|  | Завдання на розроблення детального плану території земельної ділянки для будівництва системи газопостачання зерносушарки, площею 2,0000 га, кадастровий номер 3220283800:10:060:0001 на території Лук’янівського старостинського округу Баришівської селищної ради Баришівського району Київської області | 3 |
|  | Додаток до завдання. Схема меж розроблення детального плану території земельної ділянки для будівництва системи газопостачання зерносушарки, площею 2,0000 га, кадастровий номер 3220283800:10:060:0001 на території Лук’янівського старостинського округу Баришівської селищної ради Баришівського району Київської області | 1 |
|  | Державний акт на право власності на земельну ділянку | 2 |
|  | Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку | 3 |
|  | Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно | 4 |

# ІІІ. ГРАФІЧНА ЧАСТИНА