Додаток до рішення

Баришівської селищної ради

від 21.07.2023 № 1883-41-08

Розділ 6

Організація місць поховань

(у новій редакції)

6. ОРГАНІЗАЦІЯ МІСЦЬ ПОХОВАНЬ

6.1. Порядок розміщення,  облаштування,  утримання та охорони місць поховань.

6.1.1. Для розміщення місць поховань в установленому законом порядку в постійне користування надається земельна ділянка.

Виконавчий комітет Баришівської селищної ради забезпечує планування та впорядкування території місць поховання.

Місця поховань (кладовища) повинні мати  упорядковані під'їзні шляхи.

6.1.2. Територія місць поховань повинна бути обов'язково огороджена, поділена на ділянки-сектори, що відокремлюються поміж собою дорогами шириною 3,5 метри із розрахунку одностороннього руху. Місця для роз'їзду автотранспорту повинні розташовуватися на перехресті доріг і мати радіус повороту. Проїжджа частина центральної дороги повинна бути шириною до                     9 метрів. На території місць поховань розміщують:

-   господарський двір, на якому розташовують допоміжні будівлі;

- будівлі, призначені для проведення громадських панахид: ритуальні майданчики тощо;

-  водопостачання для поливання зелених насаджень, шахтні колодязі, вода яких передбачена для технічних потреб відвідувачів та персоналу, а в разі їх відсутності використовують ємності для води;

-   освітлення;

-   спеціальні місця для розміщення контейнерів із сміттям тощо;

- каналізовані громадські туалети з радіусом обслуговування 0,5 км (за відсутності каналізації – туалети з водонепроникним вигребом, до якого забезпечено вільний під'їзд асенізаційного транспорту).

Території місць поховань підлягають озелененню з найбільшим збереженням існуючих насаджень.

6.1.3. З метою раціонального використання земельних площ, відведених на кладовищах під поховання, забороняється  встановлення столів, стільців, огорож, посадка дерев, кущів.

Для подальшого запобігання засміченню кладовищ селищної ради дозволяється висадка зелених насаджень на їх територіях лише низьких форм росту.

6.1.4.   Сектори території місць поховань поділяються на ряди та місця, відстань між рядами повинна бути – 1 (один) метр, між ділянками поховань в ряду - 0,5 метра.

6.1.5.  На території місця поховання не можуть бути розташовані об'єкти іншої, крім комунальної форми власності, за винятком намогильної споруди, склепу та колумбарної ніші, елементів благоустрою, які є власністю особи, що придбала їх за власні кошти.

6.1.6. Будівництво, утримання і охорона місць поховання здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету Баришівської селищної ради.

6.1.7. Забороняється проїзд автотранспортних засобів, у тому числі і приватних автомобілів (окрім транспорту спецпризначення та інвалідного), на території кладовищ  без отримання на це відповідного письмового погодження.

6.2.   Вимоги щодо порядку організації та проведення поховання.

6.2.1. За зверненням виконавця волевиявлення померлого або особи, яка взяла на себе зобов’язання поховати померлого на території кладовища безоплатно виділяється місце для поховання померлого.

Відведення земельних ділянок для поховання на кладовищах виконується працівниками селищної ради на підставі оформленої заяви на поховання.

За бажанням одного з родичів для поховання 2 (двох) померлих виділяється додаткове місце для родинного поховання (за одне додаткове місце – 200 (двісті) гривень).

6.2.2. Поховання кожного померлого здійснюється в окремій могилі. Довжина могили для дорослого повинна бути не менше 2-х метрів, ширина – 1 м, глибина не менше 1,5 метра від поверхні землі до кришки труни, з урахуванням місцевих ґрунтово-кліматичних умов. При похованні померлих дітей розміри могили можуть бути відповідно зменшені. Відстань від дна могили до рівня стояння ґрунтових вод повинна бути не менше 0,5 метра, висота намогильного пагорбка 0,5 метра. У випадку поховання тіла померлого в сидячому положенні товщина ґрунту над тілом померлого від поверхні землі має бути не меншою за 1 м.

6.2.3. Під кожну могилу надається ділянка таких розмірів:

Таблиця 1

| Найменування поховання | Розмір |
| --- | --- |
|  | Земельної ділянки | Могили |
|  | Площа, м2 | Довжина, м | Ширина, м | Довжина, м | Ширина, м |
| Родинне (сімейне) | 9,9 | 2,2 | 4,5 | 2,0 | 1,0 |
| Подвійне | 6,6 | 2,2 | 3,0 | 2,0 | 1,0 |
| Одинарне | 3,3 | 2,2 | 1,5 | 2,0 | 1,0 |
| Урна з прахом | 0,64 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |

У разі поховання померлого у нестандартній труні викопується могила залежно від довжини труни, але в межах норми земельної ділянки:

| Назва поховання | Розмір могили |
| --- | --- |
|  | Довжина, м | Ширина, м | Глибина, м |
| Одинарна нестандартна | 2,2 | 1,3 | 2,0 |
| Одинарна підліткова | 1,6 | 1,0 | 1,8 |
| Одинарна дитяча | 1,1 | 0,8 | 1,5 |

6.2.4. Підпоховання померлого у родинну могилу проводиться на підставі:

•   свідоцтва про смерть померлого;

•   згоди користувача місця родинного поховання;

•  оригіналу свідоцтва про смерть чи свідоцтва про поховання першого похованого;

•   не раніше, ніж через 20 років після останнього поховання за умови  первинного поховання на глибині не менше 2 метрів від поверхні землі до кришки труни;

•   при наявності намогильної споруди або таблички з надписом;

•   документів, які підтверджують родинний зв’язок.

Примітка. В окремих випадках, якщо кладовище розміщене в сприятливих ґрунтових умовах, термін може бути зменшений до 15 років.

6.2.5. Поховання померлих здійснюється з дотриманням вимог санітарно-епідеміологічного законодавства не раніше ніж через 24 години після настання смерті. У разі наявності відповідних підстав поховання, як виняток, може бути проведено в день оформлення.

6.2.6. Кожне поховання реєструється в книзі реєстрації поховань померлих відділом комунальної власності, житлово-комунального господарства та благоустрою Управління благоустрою, комунальної власності та містобудування  Баришівської селищної ради.

Секретар селищної ради                                                               Олександр ІЛЬЧЕНКО